## Slide 1: CALCOLATORI ELETTRONICI 2
Algoritmo di Tomasulo– Implementare all’interno di SimpleScalar la pipeline così come descritta dall’algoritmo di Tomasulo. Confrontare la funzionalita’ con il sistema nativamente implementato in SimpleScalar.
Progetto realizzato da:
Luca Lucherini Giovanni Cortigiani Davide Barcelli

## Slide 2: Cos’è il SimpleScalar
SimpleScalar è uno strumento che permette la simulazione di alcuni tipi di architetture di processori (Alpha, ARM, x86) con grado di dettaglio a scelta dell'utente.
Il nostro lavoro prevede uno studio approfondito delle varie modalità di funzionamento di SimpleScalar e la scrittura di codice C che estenda alcune sue funzionalità. In particolare dovremo:
modificare il file sim-outorder.c realizzando uno
Scheduling Dinamico (Hardware) alternativo a quello esistente,
sfruttando l’Algoritmo di Tomasulo.
  © 2004 SimpleScalar LLC. All rights reserved. SimpleScalar® is a registered trademark of SimpleScalar LLC. http://www.simplescalar.com/

## Slide 3: Algoritmo di Tomasulo Generalizzato
RegFile
FU
RS
I-cache access
RS
RS
FU
FU
Fetch
Decode
DISPATCH
ISSUE
COMPLETE
CDB
Legenda
FU Functional Unit
RS Reservation Station
CDB Common Data Bus
RegFile Register File

## Slide 4: Algoritmo di Tomasulo Generalizzato
3 passi fondamentali:
  DISPATCH
  ISSUE
  COMPLETE
DISPATCH
  E’ possibile individuare due sotto-fasi:
  Fetch – l’istruzione viene prelevata
  dalla memoria;
  Decode – l’istruzione prelevata viene
  decodificata.
  L’istruzione, dopo essere stata decodificata, verrà assegnata ad una Reservation
  Station.
RegFile
I-cache access
FU
RS
RS
RS
FU
FU
Fetch
Decode
DISPATCH
ISSUE
COMPLETE
CDB

## Slide 5: Algoritmo di Tomasulo Generalizzato
ISSUE
  Durante questa fase dovrà essere lanciata
  l’esecuzione di quelle istruzioni, presenti nelle
  Reservation Stations, aventi gli operandi pronti.
  L’esecuzione avverrà nelle Functionl Units di
  tipo opportuno.
  L’esecuzione delle istruzioni load/store
  è stata implementata in-order.
RegFile
FU
RS
I-cache access
RS
RS
FU
FU
Fetch
Decode
DISPATCH
ISSUE
COMPLETE
CDB

## Slide 6: Algoritmo di Tomasulo Generalizzato
COMPLETE
  L’esecuzione dell’istruzione è terminata…
  Tramite il Common Data Bus verranno
  riportati i risultati ottenuti:
  nel Register File - aggiornando il valore dei registri coinvolti;
  alle Reservation Stations – che attendevano il termine dell’esecuzione di un’istruzione precedente, per avere gli operandi aggiornati e disponibili ad essere utilizzati nuovamente.
RegFile
FU
RS
I-cache access
RS
RS
FU
FU
Fetch
Decode
DISPATCH
ISSUE
COMPLETE
CDB

## Slide 7: Strutture da noi realizzate
Reservation Stations - RS
  Realizzano un controllo distribuito delle criticità eliminando WaW, RaW e WaR!!
Functional Units - FU
  Dove avviene la vera e propria esecuzione delle istruzioni.
Load/Store Queue - LSQueue
  Permette di mantenere l’ordine di esecuzione per le istruzioni di tipo load/store.
Complete Queue - CQ
  Tiene traccia delle FU che al ciclo successivo termineranno e dovranno liberare la RS a cui l’istruzione era stata assegnata.
Execute Queue - EQ
  E’ una lista delle istruzioni che sono state lanciate e devono essere eseguite.

## Slide 8: Strutture da noi realizzate (2)
Complete Same Cycle - CSC
  Accorgimento per impedire che una RS venga nuovamente assegnata nello stesso ciclo in cui è stata liberata.
InstructionFetched
  Ogni istruzione prelevata dalla memoria viene decodificata … questa struttura contiene le informazioni ottenute dalla decodifica stessa.
Register File - RegFile
  A ciascun registro, nel caso in cui venga utilizzato come destinazione, viene associato un tag utile per risolvere le criticità RaW!!

## Slide 9: Reservation Stations - RS
RS
RS
RS
RegFile
FU
I-cache access
FU
FU
Fetch
Decode
DISPATCH
ISSUE
COMPLETE
CDB
RS
Esiste un’unica struttura generica di RS valida per qualsiasi tipo d’istruzione che dovrà ospitare.
Affinchè il lancio fuori-ordine sia valido:
andranno eliminate le False Dipendenze (criticità WaR e WaW).
Le RS ritardano l’esecuzione per risolvere eventuali criticità RaW e rinominano i registri in fase di DISPATCH, mediante i tag, eliminando WaW e WaR.
non dovranno essere violate le criticità RaW.

## Slide 10: Struttura delle RS
RS
typedef struct {
enum md_opcode opcode; //opcode
int in[4]; //indici dei registri di ingresso
int out[3]; //indici dei registri d’uscita
qword_t valori[4]; //valori dei registri di ingresso
md_inst_t inst; //istruzione
char *opname; //nome dell'istruzione
int busy; //rs occupata -> busy=1
int q[4]; //rs da cui ottenere l'operando (quando pronto)
} ResStat;
ResStat *RS_;
RS_=(ResStat*)calloc(n_rs_TOT,sizeof(ResStat));
for(i=0;i<(n_rs_TOT);i++)
RS_[i].busy=0; //non serve inizializzare gli altri campi
Busy | 
Opcode | 
Ini | 
Outk | 
Valorii | 
Q i | 
Opname | 
Inst | 

## Slide 11: Functional Units - FU
Le istruzioni vengono classificate in gruppi, suddivise in base al tempo di esecuzione che occorre per eseguirle.
Ciascun gruppo viene associato al tipo di FU corrispondente:
FU
RS
RS
RS
RegFile
I-cache access
Fetch
Decode
DISPATCH
ISSUE
COMPLETE
CDB
0 NA | nessuna FU necessaria (Syscall)
1 IntALU | integer ALU
2 IntMULT | integer multiplier
3 IntDIV | integer divider
4 FloatADD | floating point adder/subtractor
5 FloatCMP | floating point comparator
6 FloatCVT | floating point<->integer converter
7 FloatMULT | floating point multiplier
8 FloatDIV | floating point divider
9 FloatSQRT | floating point square root
10 RdPort | memory read port
11 WrPort | memory write port
FU
FU
FU

## Slide 12: Struttura delle FU
FU
typedef struct{
int *ptrRS;
} FuIntALU;
FuIntALU *fuIntALU;
fuIntALU=(FuIntALU *)calloc(n_fu_IntALU,sizeof(FuIntALU));
for(i=0;i<n_fu_IntALU;i++)
fuIntALU[i].ptrRS = (int *)calloc(Num_Cicli_IntALU,sizeof(int));
for(i=0;i<n_fu_IntALU;i++)
for(j=0;j<Num_Cicli_IntALU;j++)
fuIntALU[i].ptrRS[j] = -1;
/*E’ stata riportata solo la parte di codice relativa alla FU di tipo IntALU*/
RS
RS
  Numero di cicli necessari a calcolare il risultato di un’operazione di tipo xxxx.
?

## Slide 13: Load/Store Queue - LSQueue
Utilizzata per realizzare l’esecuzione in-order delle load/store.
Le istruzioni load/store verrano mandate in esecuzione seguendo l’ordine secondo cui sono state dispatchate …
Esecuzione di tipo FIFO : First Input First Output.
int *LSQueue;
int LSQueue_last=0;
int sogliaLS=0;
LSQueue=(int *)calloc((n_rs_RdPort+n_rs_WrPort),sizeof(int));
for(i=0;i<(n_rs_RdPort+n_rs_WrPort);i++)
LSQueue[i]=-1;
LSQueue_last
sogliaLS
RS
RdPort
RS
WrPort
1
1
1
2
3
4
5
5
FU
La funzione storizzami(); servirà per realizzare parte di queste operazioni di controllo
2

## Slide 14: Complete Queue – CQ
La funzione tomasulo_execute() implementa l’esecuzione di un’ istruzione; quando quest’ultima fase è terminata occorrerà liberare le RS durante il ciclo successivo.
La CQ permette di eseguire questa operazione durante il COMPLETE.
?
?
RS
RS
int *CQ;
CQ=(int*)calloc((n_fu_NA+n_fu_FloatSQRT+n_fu_FloatCVT+n_fu_FloatCMP+n_fu_FloatDIV+n_fu_IntDIV+n_fu_FloatMULT+n_fu_IntMULT+n_fu_IntALU+n_fu_FloatADD+n_fu_RdPort+n_fu_WrPort),sizeof(int));
for(i=0;i<n_fu_NA+n_fu_FloatSQRT+n_fu_FloatCVT+n_fu_FloatCMP+n_fu_FloatDIV+n_fu_IntDIV+n_fu_FloatMULT+n_fu_IntMULT+n_fu_IntALU+n_fu_FloatADD+n_fu_RdPort+n_fu_WrPort;i++)
CQ[i]= -1;
FU
FU
FU
FU
?
?

## Slide 15: Execute Queue
Antecedente alla Complete Queue, si occupa di tenere traccia delle RS che hanno gli operandi pronti e sono state mandate in esecuzione …
La funzione tomasulo_execute() eseguirà le istruzioni che sono state lanciate prelevando i dati dalle RS in cui queste sono contenute; il vettore EQ servirà da puntatore alle RS!!
?
?
RS
RS
int *EQ;
EQ=(int*)calloc((n_fu_NA+n_fu_FloatSQRT+n_fu_FloatCVT+n_fu_FloatCMP+n_fu_FloatDIV+n_fu_IntDIV+n_fu_FloatMULT+n_fu_IntMULT+n_fu_IntALU+n_fu_FloatADD+n_fu_RdPort+n_fu_WrPort),sizeof(int));
for(i=0;i<n_fu_NA+n_fu_FloatSQRT+n_fu_FloatCVT+n_fu_FloatCMP+n_fu_FloatDIV+n_fu_IntDIV+n_fu_FloatMULT+n_fu_IntMULT+n_fu_IntALU+n_fu_FloatADD+n_fu_RdPort+n_fu_WrPort;i++)
EQ[i]= -1;
FU
FU
FU
FU

## Slide 16: Complete Same Cycle - CSC
E’ stato implementato per evitare di liberare una RS nella fase di COMPLETE e di riassegnarla nello stesso ciclo durante la fase di DISPATCH.
Quando viene liberata una RS in fase di COMPLETE viene settato ad 1 il campo corrispondente a quella RS del vettore CSC (Complete Same Cycle) … un’istruzione verrà assegnata a quella RS solo se è libera ed il corrispondente CSC è 0!!
RS
RS
RS
RS
0
1
0
0
La RS corrispondente ha completato in questo ciclo … non la posso riassegnare!!!
int *CSC;
CSC=(int *)calloc((n_rs_TOT),sizeof(int));
for(i=0;i<(n_rs_TOT);i++)
CSC[i]=0; //la RS non è stata liberata in quel ciclo

## Slide 17: InstructionFetched
Come già precedentemente descritta:
  Ogni istruzione prelevata dalla memoria viene decodificata … questa struttura contiene le informazioni ottenute dalla decodifica stessa.
typedef struct {
enum md_opcode opcode;
int registroIn1; //indice dei registri sorgenti
int registroIn2;
int registroIn3;
int registroIn4;
int registroOut1; //indice dei registri destinazione
int registroOut2;
int registroOut3;
int tipoFU; //fondamentale per lo switch del dispatch
char *opname;
md_inst_t inst;
} InstructionFetched;
InstructionFetched fetched_instr;

## Slide 18: Register File - RegFile
A ciascun registro, nel caso in cui venga utilizzato come destinazione, viene associato un tag utile per risolvere le criticità RaW!!
typedef struct{
int q; //reservation station che lo dovrà modificare
}RegFile;
RegFile regist[MD_NUM_IREGS+MD_NUM_FREGS+3];
for(i=0;i<(MD_NUM_IREGS+MD_NUM_FREGS+3-1);i++)
{
regist[i].q= -1;
}
q[0] | 
q[1] | 
. | 
. | 
. | 
q[i] | 
q[27] | 
?
RS
?
?
Istruzioni successive che necessiteranno del valore contenuto in un registro (già utilizzato come destinazione ma non ancora aggiornato), dovranno fare riferimento alla RS puntata dal campo q del Register File … avranno il valore desiderato non appena l’istruzione contenuta nella RS puntata terminerà la sua esecuzione!!

## Slide 19: Implementazione in Simple Scalar
Rielaborando il sim-outorder…
sim_main()
{
if (!tomasulo)
else
}
sim-outorder
tomasulo
.
.
.
n_rs_TOT=n_rs_NA+n_rs_IntALU+n_rs_IntMULT+n_rs_IntDIV+n_rs_FloatADD+n_rs_FloatCMP+n_rs_FloatCVT+n_rs_FloatMULT+n_rs_FloatDIV+n_rs_FloatSQRT+n_rs_RdPort+n_rs_WrPort;
fprintf(stderr, "sim: ** starting tomasulo **\n");
/* main simulator loop*/
for (;;)
{
tomasulo_cicli++;
tomasulo_complete();
tomasulo_issue();
tomasulo_dispatch();
}

## Slide 20: Legenda parametri
PARAMETRI DI TOMASULO | DEFAULT | DESCRIZIONE | -n_fu_FloatCVT | 1 | # di FU di tipo Float CVT
-n_rs_IntALU | 1 | # di RS di tipo Int ALU | -n_fu_FloatMULT | 1 | # di FU di tipo Float MULT
-n_rs_IntMULT | 1 | # di RS di tipo Int MULT | -n_fu_FloatDIV | 1 | # di FU di tipo Float DIV
-n_rs_IntDIV | 1 | # di RS di tipo Int DIV | -n_fu_FloatSQRT | 1 | # di FU di tipo Float SQRT
-n_rs_FloatADD | 1 | # di RS di tipo Float ADD | -n_fu_RdPort | 1 | # di FU di tipo Read Port
-n_rs_FloatCMP | 1 | # di RS di tipo Float CMP | -n_fu_WrPort | 1 | # di FU di tipo Write Port
-n_rs_FloatCVT | 1 | # di RS di tipo Float CVT |  |  | 
-n_rs_FloatMULT | 1 | # di RS di tipo Float MULT | -Num_Cicli_IntALU | 1 | Questa serie di specifiche, indica il numero di cicli necessari al completamento di un’istruzione eseguita nella corrispondente unità funzionale…
-n_rs_FloatDIV | 1 | # di RS di tipo Float DIV | -Num_Cicli_IntMULT | 1 | 
-n_rs_FloatSQRT | 1 | # di RS di tipo Float SQRT | -Num_Cicli_IntDIV | 1 | 
-n_rs_RdPort | 1 | # di RS di tipo Read Port | -Num_Cicli_FloatADD | 1 | 
-n_rs_WrPort | 1 | # di RS di tipo Write Port | -Num_Cicli_FloatCMP | 1 | 
 |  |  | -Num_Cicli_FloatCVT | 1 | 
-n_fu_IntALU | 1 | # di FU di tipo Int ALU | -Num_Cicli_FloatMULT | 1 | 
-n_fu_IntMULT | 1 | # di FU di tipo Int MULT | -Num_Cilci_FloatDIV | 1 | 
-n_fu_IntDIV | 1 | # di FU di tipo Int DIV | -Num_Cicli_FloatSQRT | 1 | 
-n_fu_FloatADD | 1 | # di FU di tipo Float ADD | -Num_Cicli_RdPort | 1 | 
-n_fu_FloatCMP | 1 | # di FU di tipo Float CMP | -Num_Cicli_WrPort | 1 | 

## Slide 21: Altri problemi affrontati:
μOP
  Alcune istruzioni fetchate dalla memoria sono di tipo CISC … occorrerà dunque decodificarle come un flusso di micro-istruzioni!!
Gestione delle istruzioni di salto
  Ogni volta che viene fetchata una istruzione di branch occorrerà bloccare il fetch ed attendere il calcolo del NPC durante la fase di esecuzione dell’istruzione stessa.
Syscall
  E’ stato opportuno tenerne conto in quanto le operazioni di stampa a video e l’uscita dall’esecuzione del programma avvengono tramite syscall.
Fin tanto che in_flow=TRUE non dovrà essere incrementato il NPC!!
La funzione str_cmp() che identifica la presenza di un branch, facilità la gestione del NPC!!
A meno che setPC!=0 il NPC viene incrementato o meno in funzione del valore ritornato da str_cmp!!

## Slide 22: Le statistiche in Sim-outorder
Queste vengono stampate alla fine del programma, quando il simulatore torna nel main. Qui viene invocata una sub-routine sim_print_stats() che stampa il contenuto del file stderr.
I tipi di statistica
Ci sono 2 tipi di statistiche stampate a video:
Quelle ottenute tramite incremento di un contatore, che vengono definite come stat_reg_counter.
Quelle ottenute come rapporto tra risultati di contatori, definite come stat_reg_formula.

## Slide 23: Implementazione di nuove statistiche
Per inserire statistiche che usano contatori, si deve fare i seguenti passi:
Aggiornare il main.c con la definizione e inizializzazione della variabile,
Aggiornare il file sim.h con la definizione del contatore esterno,
Inserire in sim-outorder la variabile da stampare tramite reg_stat_counter.
Per implementare le statistiche del tipo stat_reg_formula, basta aggiornare il file del simulatore (sim-outorder in questo caso) con la definizione della stat_reg_formula, in cui si definisce come viene ottenuta la variabile da stampare:
stat_reg_formula(sdb, "Tomasulo_IPC",
"Istruzioni per ciclo in Tomasulo",
"istr_fetch / tomasulo_cicli", /* format */NULL);

## Slide 24: Statistiche implementate
Le statistiche implementate in tomasulo sono alcune di quelle già presenti in sim-outorder in modo da poter avere un confronto diretto:
tomasulo_cicli # di cicli per l’esecuzione
Tomasulo_IPC istruzioni per ciclo
Tomasulo_CPI cicli per istruzione
istr_fetch # di istruzioni di cui è stato fatto il fetch
stallo LS # di stalli per eseguire load/store in order
stallo sul fetch # di stalli sul fetch
Tomasulo_branch # di branch effettuate
Rate_istr Tomasulo velocità della simulazione (in istruzioni/sec)
Tomasulo_IPB # di istruzioni per branch

## Slide 25: Le statistiche (schermata)

## Slide 26: Alcuni programmi benchmarks
Cjpg.arm
  A partire da un’immagine formato ppm dà in uscita la stessa immagine convertita in jpg.
  Il risultato ottenuto con tomasulo è stato identico a quello ottenuto con sim-outorder!!
Hello.arm
  Stampa a video la scritta “Hello World!!!”
  Sono stati ottenuti gli stessi identici risultati a livello di output.
Test-math
  Effettua dei calcoli matematici.
  Anche in questo caso i risultati non si sono differenziati.

## Slide 27: Sim-outorder vs Tomasulo (ICP)
Tomasulo_ICP
Come visibile dai grafici le performance con tomasulo sono molto ridotte rispetto a quelle dell’originale, questo è dovuto per la maggior parte al fatto che usando poche rs si creano degli stalli sul fetch, che risultano essere circa un terzo dei cicli totali, con conseguente degrado delle prestazioni.

## Slide 28: Miglioramenti ottenuti con 4 rs IntAlu e 2 fu IntAlu
Aumentando il numero di rs a disposizione dell’algoritmo si hanno dei visibili miglioramenti nel programma Hello.arm, in quanto la maggior parte delle istruzioni sono IntAlu. Miglioramenti visibili si hanno anche in test-math.

## Slide 29: Problemi Realizzativi
L’idea originaria era quella di permettere la variazione di 3 tipologie di parametri:
Numero di Reservation Station
Numero di fu
Durata (in numero di cicli) dell’esecuzione di un’istruzione da parte di un tipo di functional unit (fu pipelinizzate).
Quest’ultimo punto è stato implementato ma non è attualmente funzionante a causa delle caratteristiche del simulatore arm interno a simplescalar.
L’esecuzione originale prevede che le fasi di decode ed execute avvengano consecutivamente nel momento in cui i parametri sono pronti.
Nella nostra versione queste fasi sono separate, per via del meccanismo delle reservation station, può quindi succedere che a causa di stalli precedenti avvengano due execute nello stesso ciclo, con conseguente aggiornamento duplice del PC. Questo provoca un jump indesiderato di una o più istruzioni, pertanto l’esecuzione non risulta più essere corretta.

## Slide 30: Possibili risoluzioni del problema
Sarebbe possibile aggirare il problema inserendo uno stack di PC, caricato ad ogni turno con il NPC, ed utilizzare la cima per aggiornare il PC per il fetch successivo.
Altra soluzione potrebbe essere l’implementazione di controlli sull’aggiornamento del NPC all’interno del ciclo di execute, tale per cui in assenza di branch l’incremento non possa essere superiore alla dimensione di un’istruzione.
La mancata implementazione è dovuta alle problematiche inerenti alla presenza di istruzioni di Tipo CISC.